### OPIS PARAMETRÓW URZĄDZĘŃ LINII TECHNOLOGICZNEJ DO OCZYSZCZANIA, OSUSZANIA I ODLADZANIA WIELKOGABARYTOWYCH OBIEKTÓW RUCHOMYCH:
I. URZĄDZENIE USUWAJĄCE NADMIAR ŚNIEGU ORAZ LODU 1 szt.
Urządzenie powinno spełniać poniższe minimalne parametry techniczne:
- Konstrukcja ramy 4-słupowa, o wymiarach maksymalnych 2.5 x 4.0 x 6.0 [m] (dł, szer, wys) umożliwiająca swobodny przejazd pojazdu o szerokości 3.2 m;
- Konstrukcja przytwierdzona do podłoża, zabezpieczona antykorozyjnie;
- Wstępny układ odśnieżania – nawiewowy;
- Główny układ odśnieżania – ślimakowy z wyrzutem bocznym śniegu;
- Sekcja krusząca zalegający lód;
- Sekcja oczyszczenia mechanicznego- szczotkowa;
- Układ automatycznej regulacji wysokości sekcji odśnieżania i kruszącej lód (dopasowanie do oczyszczanego pojazdu), możliwość oczyszczania pojazdów o wysokości 2.8÷4.5 [m];
- Zabezpieczenie przed nadmierną prędkością przejazdu oczyszczanego pojazdu;
- Zrzut śniegu/ lodu bezpośrednio do pojemnika transportowego;
- Wymienne pojemniki transportowe (2 szt);
- Zrzut śniegu/ lodu do pojemnika realizowany w sposób automatyczny;
- Wydajność oczyszczania minimum 6 pojazdów na godzinę;

II. URZĄDZENIE OSUSZAJĄCO-ODLADZAJĄCE - 1 szt.

Urządzenie powinno spełniać poniższe minimalne parametry techniczne:
- Sekcja osuszająco-odladzająca- system noży powietrznych, o wymiarach 8÷9 mb;
- Wydajność osuszania minimum 6 pojazdów na godzinę;
- Zasilanie sprężarką śrubową o minimalnych parametrach: czas pracy S1 (praca ciągła),
- wydajność minimalna 585 m3/h, wydajność przy ciśnieniu 8 bar.
- Zbiornik akumulacyjny sprężonego powietrza o objętości 10÷12 m3 ;

III. MYJNIA PORTALOWA SAMOJEZDNA – AUTOMATYCZNA – 1 SZT.
- Myjnia ma służyć do mycia ścian bocznych, dachu oraz przodu i tyłu pojazdu w trybie automatycznym oraz mieć funkcję mycia podwozia,
- Proces mycia (program) włączany ręcznie,
- Urządzenie ma być przystosowane do pracy na wodzie świeżej i z wtórnego obiegu. (sam króciec),
- Proces podwójnego mycia pojazdu o dł 12m nie może przekraczać 7 min. (czas bez suszenia),
- Myjnia musi zapewnić efektywne mycie autobusu o wymiarach maksymalnych:
- długość: 15000 mm
- szerokość: 2600 mm
- wysokość: 4000 mm
- Portal myjący; samojezdny, cynkowany ogniowo, z dwoma szczotkami bocznymi i jedną szczotką dachową i osłoną antyrozbryzgową szczotek,
- Szczotki boczne muszą być podparte i łożyskowane od góry i od dołu,
- Włosie szczotek wykonane z polietylenu rozczepionego na końcach o trwałości co najmniej 10 000 cykli myć z możliwością wymiany poszczególnych segmentów włosia bez konieczności demontowania całej szczotki,
- Myjnia musi zapewnić elektronicznie sterowane dopasowanie szczotek do konturu pojazdu oraz pracę z przykryciem stref mycia szczotek bocznych z przodu i z tyłu pojazdu - nie pozostawia pionowych smug na masce i tyle pojazdu,
- Myjnia musi zapewnić system mycia szamponem; dozowanie szamponu przy pomocy pompy dozującej, kanister szamponu zainstalowany na portalu oraz mycie samą wodą,
- Szafka przyłączeniowa i sterująca do instalacji w pomieszczeniu technicznym wykonana ze stali nierdzewnej,
- Pulpit sterowania ręcznego odporny na pracę w warunkach dużej wilgotności i chemii myjącej montowany na ścianie hali myjni wraz z osłoną anty-bryzgową,
- Zestaw kabli przyłączeniowych dla pulpitu sterowania ręcznego (ok. 25m),
- Prowadnice kół przykręcane do posadzki wykonane ze stali ocynkowanej na całej długości toru portalu myjącego,
- Szyny jezdne trwale zamocowane do posadzki,
- System ciągnionych węży i kabli wraz ze wspornikami,
- Lampy pozycjonująca pojazd czerwone i zielone światło do umieszczenia na ścianie z możliwość regulacji kąta,
- Mycie podwozia wysokociśnieniowe stacjonarne wraz z kratą najazdową,
- Urządzenie musi być wyposażone w zabezpieczenie przed pracą na sucho, bez dopływu wody oraz posiadać program suszenia nadwozia,
- Urządzenie musi posiadać funkcję nanoszenia środka chemicznego wspomagającego spływanie wody z mytych pojazdów.